Круговой резак

Код изделия SA513

ПАСПОРТ/ИНСТРУКЦИЯ

Москва, 2019г.

1.0. Назначение

Круговой резак SA 513 нарезает образцы ткани размером 100 см2, применяется для измерения плотности ткани

Нарезает аккуратные округлой формы образцы с гладкими краями.

Для вырезки образца требуется установить резак на образец, лежащий на подкладочном мате, после снимается стопор для фиксации режущей части. Придав усилие на рукоятку, требуется провернуть резак по часовой стрелке на 90 градусов для вырезки образца.

2.0 Технические характеристики

2.1. Габариты и вес

| Ширина | 155 мм |
| --- | --- |
| Глубина | 155 мм |
| Высота | 125 мм |
| Масса | 900 г |

2.2. Электропитаие

| Электропитание | - |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | - |
| Защитный предохранитель | - |

2.3. Содержание драгметаллов
Не заявлено изготовителем.

2.4. Эксплуатационные данные

- Диаметр вырезаемого образца 113 мм

- Площадь вырезаемого образца 100 см2

- Глубина прореза до 5 мм

3.0.Требования к помещению:

Закрытое помещение лабораторного типа
Высота: до 2000 м над уровнем моря

Температура окр. среды:  20± 2°C

Относительная влажность: 65% ± 2%

Колебания напряжения в сети: ±10% от номинального

4.0. Комплект поставки

Резак SA513 100 см2 1 шт.

Лезвия 4 шт.

Подкладочный мат 1 шт.